МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

(ДП «Укрметртестстандарт»)

CТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ ТОКСИКОЛОГІЇ

Київ

2014

ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 7 | Стандартні зразки складу розчинів для виявлення спиртів в біологічних об'єктах…….. Стандартні зразки складу водно-етанольних і водно-пропанольних розчинів………...... Стандартні зразки складу багатокомпонентних розчинів спиртів……………………….. Стандартні зразки складу розчинів поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ)….. Стандартні зразки складу розчинів індивідуальних ПАВ для аналізів за ДСТУ 4689..... Стандартні зразки складу розчинів сумішей ПАВ………………………………………… Стандартні зразки складу розчинів поліхлорованих біфенілів (ПХБ)…………………… Розчин суміші 7 ПХБ в ізооктані для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382……………………………………………………………………………... Розчини суміші 8 ПХБ в ізооктані для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382……………………………………………………………………………... Розчини індивідуальних ПХБ в ізооктані для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382………………………………………………………………………….. Стандартні зразки складу розчинів хлорорганічних пестицидів (ХОП)…........................ Розчини суміші 13 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382……………………………………..………… Розчини суміші 17 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382……………………………………..………… Розчини суміші 21 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382 (для визначення з внутрішнім стандартом)……....... Розчини суміші 8 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50)……………………………..... Розчин суміші 8 ХОП в суміші толуолу і изооктана (50:50)……………………………... Градуювальні розчини суміші 17 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) в діапазоні від 0,0025 мкг/см3 до 1 мкг/см3…………………………………………………………...... Розчини індивідуальних ХОП для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382……………………………………………………………………………... Стандартні зразки складу розчинів азот і фосфорорганічних пестицидів та гербіцидів…………………………………………………………………………………….. Розчини індивідуальних симтриазинів в ацетоні……………………………………...…... Розчини індивідуальних гербіцидів в ацетоні…………………………………………..…. Градуювальні розчини суміші симтриазинів і гербіцидів в ацетоні в діапазоні від 1,0 мкг/см3 до 100,0 мкг/см3…………………………………………………………..… Розчини індивідуальних фосфорорганічних пестицидів (ФОП) в ацетоні…………….... Градуювальні розчини суміші 5 ФОП в ацетоні в діапазоні від 1 мкг/см3 до 100 мкг/см3………………………………………………………………………………... Зразки для контролю точності результатів вимірювань…………………………………... Зразок грунту з атестованими значеннями вмісту ХОП………………………………….. Зразок борошна з атестованими значеннями вмісту ХОП………………………………... Зразки соняшникової олії з атестованими значеннями вмісту ПАВ……………………... Контактна інформація……………………………………………………………………...... | 3 3 4 6 6 7 12 12 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 |

1 СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СПИРТІВ В

БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТАХ

  - Стандартні зразки складу водно-етанольних і водно-пропанольних розчинів

Стандартні зразки складу розчинів етанолу у воді для повірки, калібрування та градуювання, метрологічної атестації ЗВТ для контролю вмісту етанолу у видихуваному повітрі, а також атестації МВВ вмісту етанолу в рідинах

Обˈєм – 1000 см3

| Номінальне значення масової концентрації етанолу, мг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, % | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,1/1000 |
| 0,24 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,2/1000 |
| 0,30 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,3/1000 |
| 0,40 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,4/1000 |
| 0,50 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,5/1000 |
| 0,60 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,6/1000 |
| 0,70 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,7/1000 |
| 0,80 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,8/1000 |
| 0,90 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m0,9/1000 |
| 1,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m1,0/1000 |
| 1,2 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m1,2/1000 |
| 1,8 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m1,8/1000 |
| 2,4 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m2,4/1000 |
| 3,6 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m3,6/1000 |

Стандартні зразки складу розчинів етанолу у воді для визначення вмісту спирту в крові методом газової хроматографії за МВВ 081/12-49-99 "Виявлення і визначення кількості етилового спирту та інших аліфатичних спиртів в біологічних об'єктах методом газо-рідинної хроматографії"

Обˈєм – 2,1 см3 і 5,1см3

| Номінальне значення масової концентрації етанолу, мг / см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д,% | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m01/2 |
| 0,20 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m02/2 |
| 0,25 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m025/2 |
| 0,30 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m03/2 |
| 0,40 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m04/2 |
| 0,50 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m05/2 |
| 0,80 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m08/2 |
| 1,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m1/2 |
| 1,5 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m1.5/2 |
| 2,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m2/2 |
| 3,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m3/2 |
| 4,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m4/2 |
| 5,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m5/2 |
| 6,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_01m6/2 |

Стандартні зразки складу розчинів 1-пропанолу у воді для визначення вмісту спирту в крові методом газової хроматографії за МВВ 081/12-49-99 "Виявлення і визначення кількості етилового спирту та інших аліфатичних спиртів в біологічних об'єктах методом газо-рідинної хроматографії"

Обˈєм – 2,1 см3

| Номінальне значення масової концентрації 1-пропанолу, мг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, % | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_04m2/2 |
| 4,0 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Alg_04m4/2 |

1.2 Стандартні зразки складу багатокомпонентних розчинів спиртів

Стандартний зразок суміші 8 спиртів для визначення вмісту спирту в крові методом газової хроматографії за МВВ 081/12-49-99 "Виявлення і визначення кількості етилового спирту та інших аліфатичних спиртів в біологічних об'єктах методом газо-рідинної хроматографії"

Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_mix05/2                                                 Обˈєм – 2,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення об'ємної частки, % | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, % | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 2,0 | 15 | 1 |
| Этанол | 3,0 | 15 | 1 |
| Ізопропанол | 7,5 | 15 | 1 |
| Пропанол | 7,5 | 15 | 1 |
| Изобутанол | 15 | 15 | 1 |
| Бутанол | 15 | 15 | 1 |
| Ізопентанол | 20 | 15 | 1 |
| Пентанол | 30 | 15 | 1 |

Хроматограф: Agilent Technologies 6890N

Детектор: полум'яно-іонізаційний; температура 300 °С

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим – спліт 500:1; температура 200 °С.

Газ-носій: гелій; об'ємна витрата гелію 1,0 см3/хв.

Колонка: DB FFAP 30 м ( 0,25 мм ( 25 мкм.

Термостат: температура початкова 32 °С – 5 хв; градієнт від 32 °С до 150 °С зі швидкістю 5 (/хв.

Обсяг проби: 0,2 мм3

Стандартний зразок розчину 8 спиртів у воді для визначення вмісту спирту в крові методом газової хроматографії за МВВ 081 / 12-49-99 "Виявлення і визначення кількості етилового спирту та інших аліфатичних спиртів в біологічних об'єктах методом газо-рідинної хроматографії"

Реєстраційний номер –  3.4_UMTS_m06/5                                                               Объем – 5,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення концентрації, мг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, % | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 0,3 | 15 | 1 |
| Этанол | 0,5 | 15 | 1 |
| Ізопропанол | 1,2 | 15 | 1 |
| Пропанол | 1,2 | 15 | 1 |
| Ізобутанол | 2,4 | 15 | 1 |
| Бутанол | 2,4 | 15 | 1 |
| Ізопентанол | 3,5 | 15 | 1 |
| Пентанол | 5,0 | 15 | 1 |

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: полум'яно-іонізаційний; температура 300 °С

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим – спліт 50:1; температура 200 °С.

Газ-носій: гелій; об'ємна витрата гелію 1,0 см3/хв.

Колонка: DB FFAP 30 м ( 0,25 мм ( 25 мкм.

Термостат: температура початкова 32 °С – 5 хв; градієнт від 32 °С до 150 °С зі швидкістю 5 °/хв.

Обсяг проби: 1,0 мм3

2 СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ АРОМАТИЧНИХ

ВУГЛЕВОДНІВ (ПАВ)

# 2.1 Стандартні зразки складу розчинів індивідуальних ПАВ для аналізів за ДСТУ 4689

Обˈєм – 1,0 см3

| Назва основного компонента | Розчинник | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антрацен | Ацетонітрил | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_156/1 |
| Антрацен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_019/1 |
| Аценафтен | Ацетонітрил | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_001/1 |
| Аценафтен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_007/1 |
| Аценафтілен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_014/1 |
| Бенз(а)антрацен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_026/1 |
| Бенз(а)пірен | Ацетонитрил | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_003/1 |
| Бенз(а)пірен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_155/1 |
| Бенз(g,h,i)перілен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_031/1 |
| Бенз(b)флуорантен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_045/1 |
| Бенз(k)флуорантен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_053/1 |
| Дибенз(a,h)антрацен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_067/1 |
| Нафталін | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_109/1 |
| Пірен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_125/1 |
| Флуорантен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_133/1 |
| Флуорен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_140/1 |
| Фенантрен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_147/1 |
| Хрізен | Ацетонітрил | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_005/1 |
| Хрізен | Циклогексан | 50 | 5 | 1 | 3.4_UMTS_РАН_154/1 |

# 2.2 Стандартні зразки складу розчинів сумішей ПАВ

# Розчин суміші 22 ПАУ в циклогексане для визначення ПАВ в промислових викидах, стоках і промислових відходах методом ГХ/ПІД або ГХ/МС

# Реєстраційний номер –  3.4_UMTS_РАН_159mix/1                                          Обˈєм – 1,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Антрацен | 250 | 25 | 3 |
| Аценафтен | 1000 | 100 | 3 |
| Аценафтілен | 200 | 20 | 3 |
| Бенз(а)антрацен | 150 | 15 | 3 |
| Бенз(g,h,i)перілен | 60 | 6 | 3 |
| Бенз(а)пірен | 120 | 12 | 3 |
| Бенз(е) пірен | 120 | 12 | 3 |
| Бенз(b)флуорантен | 120 | 12 | 3 |
| Бенз(k)флуорантен | 120 | 12 | 3 |
| Бенз(а)флуорен | 60 | 6 | 3 |
| Бенз(b)флуорен | 60 | 6 | 3 |
| Дібенз(a,h)антрацен | 80 | 8 | 3 |
| 2,3-Діметилнафталін | 500 | 50 | 3 |
| 2-Метилнафталін | 500 | 50 | 3 |
| 20-Метилхолантрен | 120 | 12 | 3 |
| Нафталін | 1000 | 100 | 3 |
| Перілен | 50 | 5 | 3 |
| Пирен | 200 | 20 | 3 |
| Флуорен | 1000 | 100 | 3 |
| Фенантрен | 500 | 50 | 3 |
| Флуорантен | 200 | 20 | 3 |
| Хрізен | 150 | 15 | 3 |

Розчинник: циклогексан

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: полум'яно іонізаційний;

об'ємний витрата повітря ( 350 см3/хв.;

об'ємний витрата водню ( 30 см3/хв.

Інжектор: холодний введення проби в режимі

«Слідування за температурою термостата».

Газ-носій: гелій; режим ( постійний об'ємний

витрата 2 см3/хв. (лінійна швидкість 33см/с).

Колонка: НР-5MS 30 м ( 0,25 мм ( 0,25 мкм

Термостат: температура початкова 40 °С ( 0 хв.;

20 (/хв. до 150 °С ( 0 хв.;

6 (/хв. до 310 °С ( 0 хв.

Об’єм проби: 1,0 мм.

Градуювальні розчини суміші 16 ПАВ у циклогексані в діапазоні від 0,05 мкг/см3 до                      20 мкг/см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 |
| --- | --- |
|  | Mix1/1 | Mix2/1 | Mix3/1 | Mix4/1 | Mix5/1 | Mix6/1 | Mix7/1 | Mix8/1 | Mix9/1 |
| Нафталін | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Аценафтілен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Аценафтен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Флуорен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Фенантрен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Антрацен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Флуорантен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Пірен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(а)антрацен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Хрізен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(b)флуорантен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(k)флуорантен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(а)пірен (BaP) | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Індено(1,2,3-cd)- пірен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Дібенз(а,h)антрацен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(g,h,i)перілен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Допустиме відхилення від номінального значення всіх компонентів розчинів ± Д, мкг/см3 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Реєстраційний номер –  3.4_UMTS_РАН_163mix/kit/1                                             Обˈєм – 1,0 см3

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

| Режим селективного іонного моніторингу |
| --- |
| Компонент | Кількісний іон, m/z | Компонент | кількісний іон, m/z |
| Naf | 128,1 | BaA | 228,1 |
| Acnf | 152,1 | Chr | 228,1 |
| Acn | 153,1 | BbFlt | 252,1 |
| Fl | 165,1 | BkFlt | 252,1 |
| Fen | 178,1 | BaP | 252,1 |
| Ant | 178,1 | I(1,2,3-cd)Pir | 276,1+138 (TIC) |
| Flt | 202,1 | DBA | 278,1 |
| Pyr | 202,1 | BPer | 276,1 |

Детектор: мас-селективний одноквадрупольний 5973

Network;

Інжектор: холодного введення (COC);

режим ( слідування за термостатом.

Газ-носій: гелій; режим ( постійний потік;

лінійна швидкість 38 см/с (1,2 см3/хв).

Колонка: предколонка 5 м ( 0,25 мм;

колонка DB-5MS 30 м ( 0,25 мм ( 0,25 мкм.

Термостат: температура початкова 60 °С ( 0 хв;

20 °/хв. до 150 °С ( 0 хв;

10 °/хв. до 320 °С ( 5 хв.

Об’єм проби: 1,0 мм3.

| Градуювальні розчини суміші 16 ПАВ у ацетонітрилі для проведення аналізів за МУ 4721, ДСТУ 4689 в діапазоні від 0,05 мкг/см3 до 20 мкг/см3 Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_РАН_164mix Обˈєм – 1,0 см3 |
| --- |
| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 |
|  | Mix1/1 | Mix2/1 | Mix3/1 | Mix4/1 | Mix5/1 | Mix6/1 | Mix7/1 | Mix8/1 | Mix9/1 |
| Нафталін | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Аценафтілен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Аценафтен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Флуорен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Фенантрен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Антрацен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Флуорантен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Пірен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(а)антрацен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Хрізен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(b)флуорантен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(k)флуорантен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(а)пірен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| індено(1,2,3-cd)пірен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Дібенз(а,h)антрацен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Бенз(g,h,i)перилен | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20 |
| Допустиме відхилення від номінального значен-ня всіх компонентів розчинів ± Д, мкг/см3 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Хроматограф: рідинний хроматограф Agilent Technologies 1200. 
Колонка: Eclipce XDB-C18 150 мм ( 4,6 мм ( 5,0 мкм. 
Умови хроматографування: режим ( постійний потік 0,8 см3/хв; 
елюент А ( 85 % води + 15 % ацетонітрилу (рН = 3), 
елюент В ( ацетонітрил, елюент С ( метанол; 
0 хв: А ( 30 %, В ( 70 %, С ( 0 %; 
градієнт: від 0 хв. до 10 хв: А ( від 30 % до 20 %, В ( від 70 % до 30 %, С ( від 0 % до 50 %; 
градієнт: від 10 хв. до 22 хв: А ( від 20 % до 0 %, В ( від 30 %, до 50 %, С (від 50 % до 50 %; 
градієнт: від 22 хв. до 23 хв: А ( від 0 % до 30 %, В ( від 50 % до 70 %, С ( від 50 % до 0 %; 
урівноваження від 23 хв. до 32 хв. 
Детектор: флуоресцентний 
Термостат: температура 35 °С. 
Об’єм проби: 5,0 мм3.

Градуювальні розчини суміші 4 ПАВ у пропанолі-2 для проведення аналізів за МУ 4721, ДСТУ 4689 в діапазон від 0,05 мкг/см3  до 20 мкг/см3

Обˈєм – 4,0 см3

| Компоненти | Реєстраційний номер |
| --- | --- |
|  | 3.4_UMTS_РАН_166m2 | 3.4_UMTS_РАН_166m3 | 3.4_UMTS_РАН_166m4 | 3.4_UMTS_РАН_166m5 | 3.4_UMTS_РАН_166m6 | 3.4_UMTS_РАН_166m7 | 3.4_UMTS_РАН_166m8 |
|  | Номінальне значення масової концентрації, нг/см3 |
| Хрізен (Chr) | 50 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1,0 |
| Бенз(а)антрацен (BaA) | 50 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1,0 |
| Бенз(b)флуорантен (BbFlt) | 50 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1,0 |
| Бенз(а)пірену (BaP) | 50 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1,0 |
| Відносне допустиме відхилення від номінального значення ± Д, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Розчинник – пропанол-2

Хроматограми:

3.4_UMTS_РАН_166m2:                                                             3.4_UMTS_РАН_166m3:

3.4_UMTS_РАН_166m4:                                                             3.4_UMTS_РАН_166m5:

3.4_UMTS_РАН_166m6:                                                             3.4_UMTS_РАН_166m7:

3.4_UMTS_РАН_166m8:

Хроматограф: рідинний хроматограф Agilent Technologies 1200. 
Колонка: Eclipce XDB-C18 150 мм ( 4,6 мм ( 5,0 мкм. 
Умови хроматографування: режим ( постійний потік 0,8 см3/хв; 
елюент А – 85 % вода + 15 % ацетонітрил (рН = 3), елюент В – ацетонітрил, елюент С – метанол; 
0 хв.: А – 30 % В – 70 % С – 0 %; 
градієнт: від 0 хв. до 10 хв.: А – від 30 % до 20 %, В – від 70 % до 30 % С, – від 0 % до 50 %; 
градієнт: від 10 хв. до 22 хв.: А – від 20 % до 0 %, В – від 30 % до 50 % С, – від 50% до 50%; 
градієнт: від 22 хв. до 23 хв .: А – від 0% до 30%, В – від 50% до 70%, С – від 50% до 0%; 
урівноваження від 23 хв. до 32 хв. 
Об’єм проби: 5 мм3.

Температура термостата: 35 °С.

| Детектор: флуоресцентний |
| --- |
|  | Довжина хвилі, нм |
|  | збудження | випроміню-вання |
| Chr | 280 | 380 |
| BaA | 280 | 380 |
| BbFlt | 256 | 456 |
| BaP | 256 | 456 |

3 СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ПОЛІХЛОРОВАНИХ БІФЕНІЛІВ (ПХБ)

3.1 Розчин суміші 7 ПХБ в ізооктані для градуювання газових хроматографів за                   ДСТУ ISO 10382

# Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_РСВ_001mix/1                                                                                                                                 Обˈєм  – 1,0 см3

| № IUPAC | Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2,4,4'-Тріхлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |
| 31 | 2,4',5-Тріхлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |
| 52 | 2,2',5,5'-Тетрахлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |
| 101 | 2,2',4,5,5'-Пентахлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |
| 138 | 2,2,3,4,4',5'- Гексахлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |
| 153 | 2,2',4,4',5,5'-Гексахлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |
| 180 | 2,2',3,4,4',5,5'-Гептахлорбіфеніл | 10 | 1 | 1 |

3.2 Розчини суміші 8 ПХБ в ізооктані для градуювання газових хроматографів за                   ДСТУ ISO 10382

Реєстраційний номер –  3.4_UMTS_РСВ_002mix/1                                  	              Обˈєм – 1,0 см3

| № IUPAC | Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2,4,4'-Тріхлорбифеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 31 | 2,4',5-Тріхлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 52 | 2,2',5,5'-Тетрахлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 101 | 2,2',4,5,5'-Пентахлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 138 | 2,2,3,4,4',5'-Гексахлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 153 | 2,2',4,4',5,5'-Гексахлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 180 | 2,2',3,4,4',5,5'-Гептахлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |
| 209 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Декахлорбіфеніл | 2 | 0,2 | 1 |

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: електронного захоплення;

температура 350 ° С;

об'ємна витрата азоту – 30 см3/хв.

Інжектор: спліт / сплітлесс, режим – спліт 5:1;

температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим – постійний потік;

об'ємний витрата гелію 2 см3 / хв.

(лінійна швидкість 34 см / с).

Колонка: DB-XLB 30 м ( 0,25 мм ( 0,5 мкм.

Термостат: температура початкова 50 °С – 1 хв;

30 °/хв. до 100 °С – 0 хв.

15 °/хв. до 300 °С – 15 хв.

Об’єм проби: 1,0 мм3.

# 3.3 Розчини індивідуальних ПХБ в ізооктані для градуювання газових хроматографів за                   ДСТУ ISO 10382

# Обˈєм – 1,0 см3

| № IUPAC | Назвае компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2,4,4'-Тріхлорбифеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_003/1 |
| 31 | 2,4',5-Тріхлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_004/1 |
| 52 | 2,2',5,5'-Тетрахлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_006/1 |
| 101 | 2,2',4,5,5'-Пентахлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_007/1 |
| 138 | 2,2,3,4,4',5'- Гексахлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_008/1 |
| 153 | 2,2',4,4',5,5'-Гексахлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_010/1 |
| 180 | 2,2',3,4,4',5,5'-Гептахлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_011/1 |
| 209 | Декахлорбіфеніл | 1 | 0,1 | 1 | 3.4_UMTS_РСВ_013/1 |

4 СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ (ХОП)

# 4.1 Розчини суміші 13 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382

| Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_CP_001mix/1 Обˈєм – 1,0 см3 |
| --- |
| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| Альдрин | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ | 25 | 3 | 1 |
| (-ГХЦГ | 100 | 10 | 1 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | 25 | 3 | 1 |
| 2,4(-ДДД | 200 | 20 | 1 |
| 4,4(-ДДД | 190 | 20 | 1 |
| 4,4(-ДДЕ | 100 | 10 | 1 |
| 2,4(-ДДТ | 230 | 20 | 1 |
| 4,4(-ДДТ | 260 | 25 | 1 |
| Дільдрин* | 120 | 12 | 1 |
| Ендрін | 200 | 20 | 1 |
| Гептахлор | 25 | 3 | 1 |
| Гептахлор епоксід ізомер В | 80 | 8 | 1 |

* На колонці НР-5 спочатку виходе дільдрин, потім 4,4 'ДДЕ.

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: електронного захоплення;

температура 350 °С;

об'ємна витрата азоту – 30 см3/хв.

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим – спліт 400:1;

температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим – постійний потік;

об'ємна витрата гелію 1 см3/хв.

(лінійна швидкість 28 см/с).

Колонка: DB-5MS 30 м ( 0,25 мм ( 0,25 мкм.

Термостат: температура початкова 100 °С – 0 хв;

4 °/хв. до 300 °С – 0 хв.

Об’єм проби: 0,2 мм3.

| 4.2 Розчини суміші 17 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382 Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_CP_002mix/1 Обˈєм – 1,0 см3 |
| --- |
| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| Альдрин | 40 | 4 | 2 |
| (-ГХЦГ | 40 | 4 | 1 |
| (-ГХЦГ | 40 | 4 | 1 |
| δ-ГХЦГ | 40 | 4 | 1 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | 40 | 4 | 1 |
| 4,4(-ДДД | 40 | 4 | 1 |
| 4,4(-ДДЕ | 40 | 4 | 1 |
| 4,4(-ДДТ | 40 | 4 | 1 |
| Дільдрин | 40 | 4 | 2 |
| α-Эндосульфан | 40 | 4 | 1 |
| β-Эндосульфан | 40 | 4 | 1 |
| Эндосульфан сульфат | 40 | 4 | 1 |
| Эндрін | 40 | 4 | 1 |
| Эндрін альдегід | 40 | 4 | 1 |
| Гептахлор | 40 | 4 | 1 |
| Гептахлор эпоксид ізомер В | 40 | 4 | 1 |
| Метоксіхлор | 40 | 4 | 1 |

*На колонці DB-5MS спочатку виходить 4,4 'ДДЕ, потім дільдрин.

Хроматограф: Agilent Technologies 6890N

Детектор: електронного захоплення;

температура 350 °С;

об'ємний витрата азоту – 30 см3/хв.

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим - спліт 10:1;

температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим – постійний потік;

об'ємний витрата гелію 2 см3/хв.

(лінійна швидкість 34 см/с).

Колонка: НР-5 30 м ( 0,32 мм ( 0,25 мкм.

Термостат: температура початкова 50 ° С – 1 хв.;

25 °/хв. до 100 °С – 0 хв.;

5,9 °/хв. до 300 °С – 5 хв.

Об’єм проби: 1,0 мм3.

# 4.3 Розчини суміші 21 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) для градуювання газових хроматографів за ДСТУ ISO 10382 (для визначення з внутрішнім стандартом)

# Реєстраційний номер –  3.4_UMTS_CP_004mix/1                                                          Обˈєм – 1,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Альдрін | 100 | 10 | 2 |
| (-ГХЦГ | 100 | 10 | 1 |
| (-ГХЦГ | 100 | 10 | 1 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | 100 | 10 | 1 |
| δ-ГХЦГ | 100 | 10 | 1 |
| 4,4(-ДДД | 100 | 10 | 1 |
| 4,4(-ДДЕ | 100 | 10 | 1 |
| 4,4(-ДДТ | 100 | 10 | 1 |
| Дільдрин | 100 | 10 | 2 |
| Гексахлорбензол | 100 | 10 | 1 |
| Гептахлор | 100 | 10 | 1 |
| Гептахлор эпоксід ізомер В | 100 | 10 | 1 |
| (-Ендосульфан | 100 | 10 | 1 |
| (-Ендосульфан | 100 | 10 | 1 |
| Ендрін | 100 | 10 | 1 |
| Ендрін альдегід | 100 | 10 | 1 |
| Ендрін кетон | 100 | 10 | 1 |
| Ендосульфан сульфат | 100 | 10 | 1 |
| Метоксіхлор | 100 | 10 | 1 |
| (-Хлордан | 70 | 10 | 1 |
| (-Хлордан | 100 | 10 | 1 |
| 2,4,5,6-Тетрахлор-т-ксілол | 100 | 10 | 1 |
| Декахлорбіфеніл | 100 | 10 | 1 |

* на колонці DB-5MS спочатку виходить 4,4 'ДДЕ, потім дільдрин.

Хроматограф:  Agilent Technologies  6890N

# Детектор:    електронного захоплення; температура 350 °С;

# об'ємна витрата азоту ( 30 см3/хв. 
Інжектор:    спліт/сплітлесс, режим ( спліт 10:1;

# температура 250 °С. 
Газ-носій:     гелій; режим ( постійний потік;

# об'ємний витрата гелію 2 см3/хв.

# (лінійна швидкість 34 см / с).

# Колонка: НР-5 30 м ( 0,32 мм ( 0,25 мкм.

# Термостат: температура початкова 50 ° С ( 1 хв.; 25 ( / хв. до 100 ° С ( 0 хв.; 5,9 ( / хв. до 280 ° С ( 0 хв.;

# 20 (/хв. до 320 ° С ( 0 хв. 
Об’єм проби: 1,0 мм3.

# 4.4 Розчини суміші 8 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50)

# Реєстраційний номер –  3.4_UMTS_CP_005mix/1                                                          Обˈєм – 1,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Альдрін | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | 50 | 5 | 1 |
| 4,4(-ДДД | 50 | 5 | 1 |
| 4,4(-ДДЕ | 50 | 5 | 1 |
| 4,4(-ДДТ | 50 | 5 | 1 |
| Гептахлор | 50 | 5 | 1 |

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: електронного захоплення;

температура 350 °С;

об'ємна витрата азоту ( 30 см3/хв.

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим ( спліт 10:1;

температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим ( постійний потік;

об'ємна витрата гелію 2 см3/хв.

(лінійна швидкість 34 см/с).

Колонка: НР-5 30 м ( 0,32 мм ( 0,25 мкм.

Термостат: температура початкова 50 °С ( 1 хв;

25 °/хв. до 100 °С ( 0 хв.;

5,9 °/хв. до 280 °С ( 0 хв.

Об’єм проби: 1,0 мм3.

4.5 Розчин суміші 8 ХОП в суміші толуолу і изооктана (50:50)

Реєстраційний номер –   3.4_UMTS_CP_006mix/1                                                     Обˈєм – 1,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Альдрін | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ | 50 | 5 | 1 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | 50 | 5 | 1 |
| 4,4(-ДДД | 50 | 5 | 1 |
| 4,4(-ДДЕ | 50 | 5 | 1 |
| 4,4(-ДДТ | 50 | 5 | 1 |
| Гептахлор | 50 | 5 | 1 |

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: електронного захоплення; температура 350 °С; об'ємна витрата азоту ( 30 см3/хв. Інжектор: спліт/сплітлесс, режим ( спліт 10:1; температура 250 °С. Газ-носій: гелій; режим ( постійний потік; об'ємна витрата гелію 2 см3/хв. Колонка: НР-5 30 м ( 0,32 мм ( 0,25 мкм. Термостат: температура початкова 50 ° С ( 1 хв.; 25 °/хв. до 100 °С ( 0 хв.; 5,9 °/хв. до 280 °С ( 0 хв. Об’єм проби: 1,0 мм3. 4.6 Градуювальні розчини суміші 17 ХОП в суміші толуолу і гексану (50:50) в діапазоні від 0,0025 мкг/см3 до 1 мкг/см3

Реєстраційний номер –   3.4_UMTS_CP_023mix                                               Обˈєм – 1,0 см3

|  | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 |
| --- | --- |
| Назва компонента | Mix3/1 | Mix4/1 | Mix5/1 | Mix6/1 | Mix7/1 |
| Альдрін | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| (-ГХЦГ | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| (-ГХЦГ | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| δ-ГХЦГ | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| 4,4(-ДДД | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| 4,4(-ДДЕ | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| 4,4(-ДДТ | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Дільдрин | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| (-Ендосульфан | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| (-Ендосульфан | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Ендосульфан сульфат | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Ендрін | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Ендрін альдегід | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Гептахлор | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Гептахлор епоксид ізомер В | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Метоксіхлор | 0,010 | 0,0250 | 0,050 | 0,10 | 1,0 |
| Допустиме відхилення від номінального значення всіх компонентів розчинів ± Д, мкг/см3 | 0,001 | 0,0025 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* на колонці DB-5MS спочатку виходить 4,4 'ДДЕ, потім дільдрин.

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор:  електронного захоплення;

температура 350 °С;

об'ємний витрата азоту ( 30 см3/хв.

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим ( спліт 10:1;

температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим ( постійний потік;

об'ємний витрата гелію 2 см3/хв.

(лінійна швидкість 34 см/с).

Колонка: НР-5 30 м  0,32 мм  0,25 мкм.

Термостат: температура початкова 50 ° С ( 1 хв.;

25 °/хв. до 100 °С ( 0 хв.;

5,9 °/хв. до 300 °С ( 5 хв.

Обсяг проби: 1,0 мм3.

4.7 Розчини індивідуальних ХОП для градуювання газових хроматографів за                            ДСТУ ISO 10382

| № | Назва основного компонента | Розчинник | Номінальне значення масової концентрації, мг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | Обˈєм , см3 | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альдрін | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 2 | 2 | 3.4_UMTS_СР_007/2 |
| 2 | δ-ГХЦГ | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_011/2 |
| 3 | 4,4(-ДДТ | гексан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_014/2 |
| 4 | Дільдрін | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 2 | 2 | 3.4_UMTS_СР_015/2 |
| 5 | Гептахлор | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_016/2 |
| 6 | Гептахлор епоксід ізомір В | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_017/2 |
| 7 | (-Ендосульфан | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_018/2 |
| 8 | (-Ендосульфан | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_019/2 |
| 9 | Ендрін | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_020/2 |
| 10 | Ендосульфан сульфат | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_021/2 |
| 11 | Метоксіхлор | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_022/2 |
| 12 | 2,4(-ДДД | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_028/2 |
| 13 | 2,4(-ДДТ | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 2 | 3.4_UMTS_СР_024/2 |
| 14 | 4,4(-ДДТ | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 5 | 3.4_UMTS_СР_014/5 |
| 15 | γ-ГХЦГ | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 5 | 3.4_UMTS_СР_029/5 |
| 16 | 4,4(-ДДЕ | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 5 | 3.4_UMTS_СР_030/5 |
| 17 | 4,4(-ДДД | ізооктан | 0,10 | 0,01 | 1 | 5 | 3.4_UMTS_СР_031/5 |

5 СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ АЗОТ-І ФОСФОРВМІСНИХ ПЕСТИЦИДІВ І ГЕРБІЦИДІВ

5.1 Розчини індивідуальних симтриазинів в ацетоні

Об’єм – 1,0 см3

| № | Назва основного компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атразін | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Р_004/1 |
| 2 | Прометрін | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Р_001/1 |
| 3 | Пропазін | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Р_002/1 |
| 4 | Симазін | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Р_003/1 |

5.2 Розчини індивідуальних гербіцидів в ацетоні

Обˈєм – 1,0 см3

| № | Назва основного компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тріфлуралін | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Р_001/1 |
| 2 | Пендіметалін | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_Р_002/1 |

5.3 Градуювальні розчини суміші симтриазинів і гербіцидів в ацетоні в діапазоні від           1,0 мкг/см3 до 100,0 мкг/см3

Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_PH_001mix 						 Обˈєм – 1,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 |
| --- | --- |
|  | Mix5/1 | Mix6/1 | Mix7/1 |
| Тріфлуралін | 6,5 | 10 | 100 |
| Пендіметалін | 6,5 | 10 | 100 |
| Прометрін | 6,5 | 10 | 100 |
| Пропазін | 6,5 | 10 | 100 |
| Симазін | 6,5 | 10 | 100 |
| Атразін | 6,5 | 10 | 100 |
| Допустиме відхилення від номінального значення всіх компонентів розчинів ± Д, мкг/см3 | 0,6 | 1 | 10 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 3 | 3 | 3 |

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: термоіонний; температура 300 °С;

водень 3 см3/хв. з 0,2 хв. по 4 хв. витрата 0 см3/хв.;

повітря 60 см3/хв.; азот ( 10 см3/хв. 
Інжектор:    спліт/сплітлесс, режим ( спліт 50:1;

температура 250 ° С. 
 Газ-носій:    гелій; режим ( постійний потік;

об'ємна витрата гелію 0,9 см3/хв. 
Колонка: НР-5 30 м ( 0,32 мм ( 0,25 мкм. 
Термостат: температура початкова 80 ° С;

3 (/хв. до 190 °С ( 0 хв.; 15 °/хв. до 300 °С ( 2 хв. 
Об’єм проби: 1,0 мм3.

5.4 Розчини індивідуальних фосфорорганічних пестицидів (ФОП) в ацетоні

Обˈєм  – 1,0 см3

| № | Назва основного компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 | Допустиме відхилення від номінального значення ± Д, мкг/см3 | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | № за реєстром ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діазиіон | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_FР_001/1 |
| 2 | Діметоат | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_FР_002/1 |
| 3 | Фозалон | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_FР_003/1 |
| 4 | Малатіон | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_FР_004/1 |
| 5 | Паратіон-метил | 100 | 10 | 1 | 3.4_UMTS_FР_005/1 |

5.5 Градуювальні розчини суміші 5 ФОП в ацетоні в діапазоні від 1 мкг/см3  до 100 мкг/см3

Реєстраційний номер –   3.4_UMTS_FP_006mix	                                            Обˈєм – 1,0 см3

| Назва компонента | Номінальне значення масової концентрації, мкг/см3 |
| --- | --- |
|  | 3.4_UMTS_FP_006mix5 | 3.4_UMTS_FP_006mix6 | 3.4_UMTS_FP_006mix7 |
| Діазонін | 6,5 | 10 | 100 |
| Діметоат | 6,5 | 10 | 100 |
| Фозалон | 6,5 | 10 | 100 |
| Малатіон | 6,5 | 10 | 100 |
| Паратіон-метил | 6,5 | 10 | 100 |
| Допустиме відхилення від номінального значення усіх компонентів розчинів ± Д, мкг/см3 | 0,6 | 1 | 10 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 1 | 1 | 1 |

Хроматограф: Agilent Technologies  6890N

Детектор: термоіонний; температура 300 °С;

водень 3 см3/хв. з 0,2 хв. по 4 хв.

витрата 0 см3/хв;

повітря 30 см3/хв.; азот 10 см3/хв.

Інжектор: спліт/сплітлесс, режим ( сплітлесс

витрата при продування 200 см3/хв.;

час продування 0,75 хв; температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим ( постійний потік;

об'ємна витрата гелію 0,9 см3/хв.

Колонка: НР-5 30 м ( 0,32 мм ( 0,25 мкм.

Термостат: температура початкова 100 °С;

4 °/хв. до 190 °С ( 0 хв.;

15 °/хв. до 300 °С (2 хв.

Об’єм проби: 2,0 мм3.

# 6 ЗРАЗКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

# 6.1 Зразок грунту с атестованими значеннями вмісту ХОП

# Зразок грунту з атестованим значенням вмісту ХОП для контролю точності вимірювань за ДСТУ ISO 10382.

Реєстраційний номер – 3.4_UMTS_GR_003/20

маса зразка – 20,0 г1)

| Назва компонента2) | Атестоване значення масової частки, мг/кг | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- |
| Альдрін | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| (-ГХЦГ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| (-ГХЦГ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| (-ГХЦГ (ліндан) | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 2,4(-ДДД | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 4,4(-ДДД | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 4,4(-ДДЕ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 2,4(-ДДТ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 4,4(-ДДТ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Дільдрін | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Эндрін | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Гептахлор | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Гептахлор эпоксід ізомір В | от 0,05 до 5,00 | 10 |

1) – аналізуванню підлягають всі 20 г проби;

2) – можливі й інші компоненти.

Хроматограф: Agilent Technologies 6890N

Детектор: електронного Захоплення;  температура 350 °С;

об'ємна витрати азоту ( 30 см3 / хв. 
Інжектор: спліт / сплітлесс, режим ( спліт 100:1; температура 250 °С.

Газ-носій: гелій; режим ( постійний потік;

об'ємна витрата гелію 1 см3/хв.

Колонка: DB-5MS 30 м ( 0,25 мм ( 0,25 мкм.

Термостат: програмування: температура від 100 °С до 300 °С, градієнт 4 °С/хв.

Об’єм проби: 1,0 мм3.

6.2 Зразок борошна з атестованими значеннями вмісту ХОП

# Зразок борошна з атестованим значенням змісту ХОП для контролю точності вимірювань

# Регєстраційний номер - 3.4_UMTS_3.4_UMTS_GRA_001/10

маса зразка – 10,0 г*

| Назва компонента | Атестоване значення масової частки, мг/кг | Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) |
| --- | --- | --- |
| Альдрін | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| (-ГХЦГ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| (-ГХЦГ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| (-ГХЦГ (линдан) | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 2,4(-ДДД | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 4,4(-ДДД | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 4,4(-ДДЕ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 2,4(-ДДТ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| 4,4(-ДДТ | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Дільдрін | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Эндрін | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Гептахлор | от 0,05 до 5,00 | 10 |
| Гептахлор эпоксід ізомір В | от 0,05 до 5,00 | 10 |

*– аналізуванню підлягають всі 10 г проби;

6.3 Зразки соняшникової олії з атестованими значеннями вмісту ПАУ

Обˈєм – 1,5 см3

| Компоненты | Реєстраційний номер |
| --- | --- |
|  | 3.4_UMTS_РАН_165m2 | 3.4_UMTS_РАН_165m3 | 3.4_UMTS_РАН_165m4 | 3.4_UMTS_РАН_165m5 | 3.4_UMTS_РАН_165m6 | 3.4_UMTS_РАН_165m7 | 3.4_UMTS_РАН_165m8 |
|  | Номінальне значення масової концентрації, нг/см3 |
| Хрізен (Chr) | 5 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Бенз(а)антрацен (BaA) | 5 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Бенз(b)флуорантен (BbFlt) | 5 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Бенз(а)пірену (BaP) | 5 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Відносне допустиме відхилення від номінального значення ± Д, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Відносна розширена невизначеність U, %, (k = 2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

Розчинник – соняшникова олія.

7 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Начальник науково-виробничого відділу стандартних зразків складу газових, рідких і твердих

середовищ ДП «Укрметртестстандарт» 
Кісєль Сергій Петрович;

начальник сектора науково-виробничого відділу стандартних зразків складу газових, рідких і

твердих середовищ ДП «Укрметртестстандарт» 
Дюмін Валерій Олексійович; 

Адреса: 03680, Україна, м Київ, вул. Метрологічна, 4, корп. 4 
Тел.: (044) 526-36-87; (044) 522-67-16; факс: (044) 522-67-01 
Е-mail: kisyel@ukrcsm.kiev.ua; valera_diumin@ukr.net 
www.ukrcsm.kiev.ua

# Text boxes

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

Time-->

Abundance

BPer

DBA

I(1,2,3-cd)Pir

BaP

BkFlt

BbFlt

Chr

BaA

Pir

Flt

Ant

Fen

Fl

Acn

Acnf

Naf

3.4_UMTS_PAH_163mix9/1

3.4_UMTS_PAH_164mix9/1

Phosalone

Malathion

Parathion methyl

Diazinon

Dimethoate

3.4_UMTS_FP_006 mix7/1

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

pA

30

25

20

15

10

5

min